## Slide 1
实验一 循环程序设计实验
一、实验目的
1.掌握TD系列微机原理及接口技术教学实验系统的操作，熟悉Wmd86联机集成开发调试软件的操作环境。
2. 加深对循环结构的理解。
3. 掌握循环结构程序设计的方法以及调试方法。
二、实验设备
PC机一台，TD-PITE实验装置一套。
三、实验内容
从键盘输入一个数N，计算N！，结果(16进制)显示在屏幕上

## Slide 2
四、实验步骤
1. 运行Wmd86软件，进入Wmd86集成开发环境。
2. 根据程序设计使用语言的不同，通过在“设置”下拉列表来选择需要使用的语言和寄存器类型，这里我们设置成“汇编语言”和“16位寄存器”
3. 语言和寄存器选择后，点击新建或按Ctrl+N组合键来新建一个文档
4. 编写实验程序，并保存，此时系统会提示输入新的文件名，输完后点击保存。
5. 对文件进行编译、链接，无误后加载程序，也可以一键完成
六、实验结果
在实验报告中记录实验结果
五、实验程序

## Slide 3
实验二 静态存储器扩展实验
一、实验目的
1. 了解存储器扩展的方法和存储器的读/写。
2. 掌握 CPU 对 16 位存储器的访问方法。
二、实验设备
PC机一台，TD-PITE实验装置一套。
三、实验原理

## Slide 4
四、实验内容
编写实验程序，将 1000H～100FH 共 16 个数写入 SRAM 的从 8000H：1000H 起始的一段空间中，然后通过系统命令查看该存储空间，检测写入数据是否正确。
五、实验连线